应开环审[2020]8号

关于山西同力卡耐科技有限公司

年产15万吨高岭土和5万吨耐火材料一期工程项目环境影响报告表的批复

山西同力卡耐科技有限公司：

你公司报送的《关于山西同力卡耐科技有限公司年产15万吨高岭土和5万吨耐火材料一期生产项目报告表报批申请》及《山西同力卡耐科技有限公司年产15万吨高岭土和5万吨耐火材料一期生产项目报告表》（以下简称《报告表》）有关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现就该建设项目一期工程批复如下：

一、原则同意《报告表》结论和专家技术审查意见。项目建设符合国家、省市产业政策和开发区总体规划，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度建设可行。

二、项目位于山西省朔州市应县经济技术开发区北园臧寨乡萧寨村西南。项目共分三期建设，总投资22000万元：其中一期工程投资7000万元，新建1条煅烧高岭土生产线，主要建设2座环式节能窑、原料库、成品库、办公楼等相关配套设施，年产2万吨煅烧高岭土；二期工程投资11000万元，新建2条煅烧高岭土生产线、2条硅酸铝纤维生产线，主要建设环式节能窑、竖窑、生产车间、生产设备、破碎设施等相关配套设施，年产4.5万吨煅烧高岭土和5万吨硅酸铝纤维；三期工程投资4000万元，新建2条煅烧高岭土生产线，主要建设环式节能窑、生产设备等相关配套设施，年产8.5万吨煅烧高岭土。《报告表》仅对一期工程进行评价，本次也只对一期工程作出批复。

三、落实《报告表》规定的施工期间环境保护措施

施工期间要严格按照《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、《山西省大气污染防治条例》、《山西省水污染防治条例》、《关于进一步加强建筑施工工地扬尘污染治理的通知》等环保要求，认真做好各项污染防治工作，切实减少废气、废水、噪声、固废对环境的影响。杜绝因施工对周围居民造成污染影响。

- 落实《报告表》规定的运营期环境保护措施

1、严格落实大气污染防治措施。本项目大气污染物主要为扬尘、粉尘、烟尘、SO2、NOX。运输扬尘通过对运输车辆加盖篷布，及时洒水，清扫路面等措施，降低起尘量；原料及成品库采取全封闭轻钢结构，库内设雾炮机，定期洒水抑尘，防止原料及成品堆存、装卸、装载产生的粉尘扩散。无组织排放产生的粉尘等，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘（颗粒物）排放限值1.0mg/m3要求，达标排放。

2座环式节能窑共用1套SNCR脱硝工艺+布袋除尘器+“双碱法脱硫”装置，在环式节能窑烟囱上安装1套烟气污染源在线监测系统，处理后的烟气经15m高的烟囱达标排放，烟尘、SO2、NOx排放浓度，须满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中工业炉窑标准限值。

2、严格落实水污染防治措施。项目产生生活废水，全部用于绿化及道路洒水，不外排。严格落实厂区防渗措施，防止对地下水水质造成影响。

3、严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期的噪声主要为设备噪声，在采取对高噪声设备尽量集中在厂房底层，采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震），厂房、操作间进行封闭，设置隔声门窗，降噪吸声等一系列措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类排放要求。

4、严格落实固体废物污染防治措施。项目运营主要固体废物为废石、脱硫渣、除尘灰及生活垃圾。挑选除杂产生的废石用于建筑材料；煅烧窑烟气脱硫产生的脱硫渣集中储存后用于建筑材料；生活垃圾集中储存后送当地环卫部门指定地点集中处置；除尘器产生的除尘灰直接返回生产系统，重新利用。通过落实各项污染防治措施，确保项目产生的固废不会对周围环境产生影响，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。

5、强化环境风险防范和应急管理。落实环境管理及监测计划。落实对天然气、氨水等主要风险源的风险防范措施和应急要求，确保不发生环境风险。

五、按照《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中主要污染物排放总量核定工作要求，核定本项目运营期大气主要污染物排放总量控制指标为：烟尘≤0.90t/a、NOX≤1.97t/a、SO2≤1.56t/a。

六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，必须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

七、朔州市生态环境局应县分局负责做好项目建设和运营期的环境保护监督检查和管理工作，确保各项污染防治措施落实到位，污染物达标排放。

应县经济技术开发区管理委员会行政审批局

2020年12月 6日