建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：应县森深新型建材科技有限公司

年处理50万吨建筑垃圾再利用项目

建设单位：应县森深新型建材科技有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

2、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

3、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别----按国标填写。

5、总投资----指项目投资总额。

6、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

8、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

9、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 应县森深新型建材科技有限公司 |
| 法人代表 | 郭存忠 | 联系人 | 郭存忠 |
| 通讯地址 | 朔州市应县金城镇小穗稔村 |
| 联系电话 | 13703506445 | 传真 | / | 邮政编码 | 037699 |
| 建设地点 | 朔州市应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处 |
| 立项审批部门 | 应县经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2020-140622-42-03-007807 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 其他建筑材料制造C3039 |
| 占地面积 （平方米） | 33333.5 | 绿化面积 （平方米） | 1500 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） | 145.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.91% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2022年9月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 1、项目背景 随着城市化进程的不断发展，城市中建筑垃圾的产生和排放量也在快速增长，大量的建筑垃圾随意堆放，不仅占用土地，而且污染环境。建筑垃圾是放错的资源，建筑垃圾再利用已经是我们国家正在研究固体废弃物处理中的重中之重。建筑垃圾是指在建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中产生的渣土、弃土、弃料及其他废弃物。应县城市建设对建筑材料的需求不断增加，一方面采石，采砂大量消耗天然资源，破坏生态环境。另一方面大量稍加处理就能变废为宝的建筑垃圾被弃置浪费、侵占土地、污染环境。如能将建筑垃圾资源化利用，则既能满足建设需要又能保护环境，助力城市绿色发展。为了加快推进建筑垃圾资源化综合利用，将建筑垃圾变废为宝，应县森深新型建材科技有限公司根据应县建筑垃圾现状及市场调研，拟在应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处投资5000万元建设年处理50万吨建筑垃圾再利用项目。项目投产运营后，年处理建筑垃圾50万吨，年生产33万吨再生骨料、6000万块环保透水砖。 应县经济技术开发区管理委员会于2020年4月26日对该项目予以备案（详见附件），项目代码为2020-140622-42-03-007807。 2、任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号“建设项目环境保护管理条例”等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目环评类别属于“三十、废弃资源综合利用业中86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”和“十九、非金属矿物制品，51、石 灰 和 石 膏 制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”项目，应编制环境影响报告表。 应县森深新型建材科技有限公司于2020年11月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，对项目进展情况进行了详细调查，详细了解了项目区现状和工程建设内容、工艺，收集了当地区域自然环境资料。根据评价技术导则、国家的法律法规要求和调查结果开展了各项工作，编制了《应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目环境影响报告表》（送审本）。 应县经济技术开发区管理委员会于2020年12月10日在太原市主持召开了项目环评技术审查会，参会专家对本项目进行了技术审查，并出具技术审查意见；根据技术审查意见，我单位环评人员对报告表进行认真地核实、修改和完善，最终形成《应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，报请应县经济技术开发区管理委员会行政审批局审批。 二、项目建设可行性分析 1、产业政策符合性 本项目为建筑垃圾生产建筑材料项目，属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。另外，本项目已取得应县经济技术开发区管理委员会出具的备案证，项目代码为 2020-140622-42-03-007807，因此，项目符合国家及地方产业政策。 2、规划符合性 本项目位于应县经济技术开发区南区日用品陶瓷工业园内，该园区发展陶瓷及新材料、制造业等，项目生产再生骨料及环保透水砖，符合《应县经济技术开发区总体规划》（2019-2035）的要求。 3、与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》相符性分析 工业与信息化部于2017年制定了《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》，行业规范条件中对建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局、生产规模和经营管理、综合利用及能源消耗、生产工艺与装备等进行了规范，本项目与行业规范条件（暂行）的相符性见表1。 表1 项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析 类别 要求 项目情况 符合性 企业的设立和布局 建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合 项目已取得规划选址意见，符合土地利用总体规划和县城规划 符合 建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车，场区附近交通线不宜穿行居民区。在条件允许时，宜在拆迁现场进行现场作业 本项目厂区西侧为开发区道路，可通行重载建筑垃圾运输车 符合 生产规模和经营管理 大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨 本项目年处理建筑垃圾50万吨 符合 资源综合利用及能源消耗 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。建筑垃圾处置时产生的固体废弃物应综合利用 本项目主要处理建筑垃圾，不收纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾；项目对建筑垃圾处理时所产生固体废弃物均进行了综合利用或合理处置 符合 鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品 本项目主要用建筑垃圾生产再生骨料、环保透水砖 符合 工艺与装备 根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备 本项目采用颚式破碎机、圆锥破碎机破碎建筑垃圾，采用振动筛进行分级 符合 根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元 本项目固定式破碎机、振动筛等设备均采取封闭措施，采用布袋除尘器除尘 符合 环境保护 建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求 本项目对产尘工序均采取封闭，设置布袋除尘器进行除尘，根据预测，环境空气质量可达到相关要求 符合 建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放 项目生产废水循环利用，无废水外排 符合 建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求 项目生产设备均布置于厂房内部，同时设置基础减震和消声措施，声环境质量可达到相关标准要求 符合 4、“三线一单” 符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，三线一清单中的“三线”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，“一清单”就是环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 目前，应县尚未划定生态保护红线。根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》，项目不在具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目建设符合生态红线划定要求。 （2）环境质量底线 根据应县县城大气例行监测点2019年的环境空气质量例行监测数据，SO2、NO2、CO、O3均达标，PM10和PM2.5超标，说明区域环境空气质量现状较差，属于不达标区。 本项目废气、噪声经采取措施后可做到达标排放，废水不外排，固废可做到资源化和无害化处置，因此，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在区域尚未开展环境准入负面清单编制，项目建设符合国家及地方产业政策要求。因此，本项目符合环境准入负面清单要求。 综上所述，本项目选址、建设可行，符合国家“三线一单”管控原则。 三、项目概况 1、建设项目名称、性质及地址 项目名称：应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目 建设单位：应县森深新型建材科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于朔州市应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处，厂区中心地理坐标：东经113°9′45.56″，北纬39°31′43.16″。厂区北侧为空地，南侧为得财路桥公司的鱼塘，西侧为开发区道路，东侧为正在建设的地恩公司，西侧140m为山西得财路桥有限公司。 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、建设规模 生产规模：年处理建筑垃圾50万吨； 工程投资和资金来源：工程总投资为5000万元，全部由企业自筹； 占地面积：项目占地面积50亩（约合33333.5m2），符合土地利用总体规划，已取得应县自然资源局出具的项目用地预审和规划选址意见（应自然资函[2020]60号）。 建设周期：2021年3月~2022年9月，18个月； 工作制度和职工定员：项目劳动定员90人，年工作300天，生产实行一班工作制度，每班工作8小时。 3、建设内容 项目主要建设内容包括再生骨料生产车间、制砖车间、原料库、成品库、办公区、生活区及其配套设施，主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 名称 内容 规模 主体 工程 再生骨料生产车间 单层钢结构封闭车间，建筑面积8000m2，高8.5m，设置1条年产33万吨再生骨料生产线 制砖车间 单层钢结构封闭车间，建筑面积5000m2，高8.5m，设置1条年产6000万块环保透水砖生产线 辅助工程 办公区 建筑面积1200m2，三层，框架结构 生活区 建筑面积1600m2，三层，框架结构 磅房 建筑面积100m2，单层，框架结构 储运工程 原料库 单层钢结构封闭车间，建筑面积4000m2，高10m，用于堆存建筑垃圾 原料仓 2个水泥筒仓，单个储量约100t 成品库 单层钢结构封闭车间，建筑面积4000m2，高10m，用于堆存骨料 成品堆场 占地面积6000m2，用于堆存环保透水砖 公用工程 供电 由开发区变电所提供，项目新增设一台800kVA变压器 供水 由开发区自来水管网提供 供暖 冬季生产区不采暖，办公区采暖采用空调 环保工程 废气处理措施 骨料生产线给料、破碎、转载粉尘 建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为35000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（1#）排放 骨料生产线筛分粉尘 振动筛全封闭配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为56000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（2#）排放 制砖车间 粉尘 建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为30000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（3#）排放 筒仓粉尘 2个筒仓顶部分别自带1套脉冲覆膜滤料袋式除尘器，每个水泥筒仓风量为3000m3/h，除尘效率≥99%，废气经过除尘器处理后排放高出筒仓3m的排气筒（4#、5#）排放 原料、产品堆存扬尘 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘 物料转运 水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭 运输扬尘 车辆进出口设置洗车平台，运输道路硬化、限载、限速，使用厢式车运输 废水处理措施 生活污水 生活污水经化粪池处理后经园区管网排入园区污水处理厂 搅拌机清洗水及地面冲洗水 砂石分离机1套、沉淀池60m3，废水经处理后回用于制砖生产线 洗车废水 车辆出口设置洗车平台，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 初期雨水 设导流渠用于收集场区内初期雨水，设1座240m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于厂区洒水抑尘，不外排 噪声处理措施 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 固废处理措施 生活区 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置 除尘器收集粉尘 返回生产系统作为原料 泥沙 沉淀池和初期雨水收集池产生的泥沙，返回生产系统回用 废钢筋 经收集后定期外售给废品回收公司 渣土 作为路基回填土外运 废机油 暂存于危废暂存间（面积6m2，危险废物暂存库地面与围墙要用坚固防渗的材料建造，同时设有隔离、防风、防晒、防雨设施），定期由有资质的单位回收 生态 环境 厂区绿化 绿化面积1500m2 4、 主要设备 本项目主要生产设备详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 主要型号参数 产能 单位 数量 再生骨料生产车间 1 振动给料机 B1200×4.5m 台 1 2 鄂式破碎机 PEW760 210t/h 台 1 3 圆锥式破碎机 HPT300 210t/h 台 1 4 反冲击式破碎机 PFW1415 210t/h 台 1 5 振动筛 S5×2760-3 台 1 6 滚筒振动筛 S5×3072-2 台 2 7 磁选机 台 1 8 皮带输送机 条 10 制砖车间 1 配料机 PLD1200型 台 1 2 搅拌机 JS500-750型 65t/h 台 1 3 制砖机 QT8-15型 65t/h 台 1 4 叠砖机 台 1 其他设备 1 水泥筒仓 储量100t，φ2.8m×18m 个 2 2 螺旋输送机 条 2 项目破碎机的产能为210t/h，年生产2400h，破碎机的年破碎能力为50.4万t，可满足年处理50万吨建筑垃圾的产能；制砖机的产能为65t/h，年生产2400h，制砖机的年生产能力为15.6万t，可满足年产6000万块环保透水砖（15万t）的产能。 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表4 项目原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 消耗量 备注 1 建筑垃圾 50万t/a 外购 2 水泥 22500t/a 外购 3 新鲜水 63663m3/a 开发区自来水管网 4 电 100万kWh/a 开发区电网 表5 环保透水砖原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 消耗量 配比 备注 1 8-20mm骨料 7.7万t/a 51.33% 自产 2 ≤8mm骨料 3.85万t/a 25.67% 自产 3 水泥 2.25万t/a 15% 外购 4 水 1.2万m3/a 8% 开发区自来水管网 建筑垃圾来源：应县及周边地区水泥路面废弃物水泥块（板）20万吨，楼房、建筑物拆迁水泥墙体材料及地面、庭院水泥块废弃物、水泥砂块、建筑红砖30万吨；不得收纳工业垃圾、生活垃圾及有毒有害垃圾。 6、产品方案 项目建成后，年处理建筑垃圾50万吨，生产再生骨料44.55万吨，其中11.55万吨用于生产环保透水砖，剩余33万吨直接作为产品外售。项目主要产品方案见下表。 表6 项目产品方案一览表 项目 再生骨料 环保透水砖 20-31.5mm 8-20mm ≤8mm 240×115×53mm，2.5kg/块 产能 20万t/a 8万t/a 5万t/a 6000万块/a 厂区西侧140m为山西得财路桥有限公司，该公司经营范围包括市政公用工程；道路、桥梁及其配套设施建筑；混凝土搅拌；销售商品混凝土、沙石料；公路养护工程施工；土石方工程等。目前该厂内建有1条120型和1条180型混凝土生产线、1座800型水稳搅拌站，年产36万m3混凝土、15万m3水稳拌合料，已取得环保手续。项目产生的再生骨料可直接外运至山西得财路桥有限公司，产品销售有保障。 7、物料平衡 本项目所用原料为建筑垃圾、水泥、水，产品为再生骨料、环保透水砖，项目投入产出平衡见下表。 表7 项目投入产出平衡表 投入 产出 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 建筑垃圾 500000 再生骨料（≤31.5mm） 330000 水泥 22500 环保透水砖 150000 水 12000 废钢筋 5000 / / 渣土 49497 / / 粉尘 3 合计 534500 合计 534500 8、厂区平面布置 本项目厂区总占地面积为50亩。厂区南侧为原料库，中部为再生骨料生产车间、制砖车间和成品库。办公生活区位于厂区北侧，磅房位于厂区出入口。在厂区地势较低的西北侧建设1个240m3初期雨水收集池，并在厂区设置导流渠，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水。 项目厂区平面布置详见附图2。 9、公用工程 （1）供电 电源由开发区变电所提供，项目新增设一台800kVA变压器，项目供电有保障。 （2）供水 厂区给水由开发区自来水管网提供，可满足项目用水要求。 生产用水 生产用水主要是制砖配料用水、洗车废水。 制砖配料用水：制砖配料用水量按成品砖重量的8%计，环保透水砖产量为15万t/a，该项目年生产天数约300天，环保透水砖产量为500t/d，搅拌用水量为40m3/d。 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，其搅拌机的容积为2m3，每台冲洗水量按1m3/次计算，本项目设置1台搅拌机，每天冲洗水1m3。 地面冲洗水：本项目搅拌工作区面积约600m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为6.0m3/d。 洗车废水：本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，耗水量为20~50L/辆，本项目取35L/辆，其中40%车辆带走，项目年进出车次25000辆次，用水量约为875m3/a（2.92m3/d）。 B、生活用水 本项目工作人员共90人，厂内设水冲厕，并设有宿舍、食堂等，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），人员用水定额为90L/人·d。则该厂的生活用水量为8.1m3/d。 C、绿化用水及抑尘用水 绿化用水：本项目绿化面积约1500m2，绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化日用水量为2m3/d，年消耗绿化用水420m3/a。 道路洒水：项目道路面积约4000m2，道路洒水0.15L/m2·次，2次/d，则道路日用水量为1.2m3/d。 原料库和成品库抑尘用水：原料库和成品库内洒水系统用水量按20L/m2·d，原料库和成品库总建筑面积为8000m2，则用水量为160m3/d。 （3）排水 生产废水：建设项目清洗搅拌机废水和地面冲洗水产生量按用水量的90%计，产生量为6.3m3/d，产生的废水经砂石分离机分离后回用于制砖工序，废水不外排。洗车废水循环利用不外排。 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为6.48m3/d，经化粪池处理后由开发区管网进入开发区污水处理厂。 项目运营期用、排水情况见下表8，水平衡图见图1。 表8 项目用、排水量表 用水单元 用水标准 数量 用水量m3/d 废水产生量(m3/d) 备注 制砖配料用水 成品砖产量的8% 成品砖产量为500t/d 40（其中33.7为新鲜水，6.3为回用水） 0 进入产品 搅拌机清洗用水 1m3/d·台 1台 1.0 0.9 回用于生产 地面冲洗水 1.0m3/100 m2·d， 600m2 6.0 5.4 回用于生产 洗车废水 35 L/辆 84辆次/d 2.92（其中1.17为新鲜水，其他为循环用水） 0 循环利用 职工生活用水 90L/ d 90人 8.1 6.48 排入园区污水厂 绿化用水 0.28m3/m2·a 1500m2 2.0 道路洒水 0.15L/m2·次，2次/d 4000m2 1.2 原料库和成品库抑尘用水 20L/m2·d 8000m2 160 合计 采暖期 209.97 6.48 非采暖期 213.17 6.48 图1 项目水平衡图（m3/d） 供暖：冬季生产区不采暖，办公区使用空调采暖。 10、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表9。 表9 工程主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 生产规模 1.1 年处理建筑垃圾 万t 50 2 工作制度 2.1 年工作天数 d a 300 2.2 日工作时数 h 8 1班制 3 全厂职工人数 人 90 4 厂区占地 4.1 占地面积 m2 33333.5 50亩 4.2 绿化面积 m2 1500 5 项目投资 5.1 项目总投资 万元 5000 5.2 环保投资 万元 145.5 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于朔州市应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处，现状为空地，不存在与项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 应县位于朔州市北部，地处雁门关之北，大同市之南，东临北岳恒山，西接朔州山阴。全县位于东经112°58′-113°28′，北纬39°20′-39°42′之间，南北长47.5km，东西宽46.5km，总面积1708.3km2。版图呈西北、东南平行四边形状。县城位于全县平川区中心，略偏西北。地理坐标在北纬39°23′，东经103°11′，海拔1003m。 本项目位于朔州市应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处，厂区中心地理坐标：东经113°9′45.56″，北纬39°31′43.16″。厂区北侧为空地，南侧为得财路桥公司的鱼塘，西侧为开发区道路，东侧为正在建设的地恩公司，西侧140m为山西得财路桥有限公司。 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、地形、地貌 应县位于大同盆地南缘，为桑干河断裂带的一部分，南面恒山地块与恒山大断层接触，沿恒山北麓东起浑源，西至宁武达百余公里，大面积的沉积区为晚期地层，盆地内基岩断陷深度1000-3000m左右。恒山的隆起及桑干河背斜的陷落决定了区内沉积环境，不断上升的南山受强烈侵蚀及剥蚀作用，古老岩层不断被夷平，盆地沉积逐渐加厚。 整个县城地势南高北低，由南向北倾斜，境内相对高差1350m。全县可分为三大地貌单元。即：南部剥蚀、侵蚀土石山区、中部洪积、冲积平原与东北、西北黄土丘陵区。平原低洼地带盐碱化严重，在北部和西部，还散布着许多人为的盐土堆。 本项目厂址所在地地势平坦，地形开阔，适合工业企业建设。 3、水文地质 应县水文地质类型分为山区基岩裂隙水、山前满盈冲击积扇群孔隙水、山前倾斜平原孔隙潜水和承压水、冲击湖积平原中的孔隙潜水与自流水及半自流水四个区。 （1）南山、边耀山变质岩裂隙水区 分别位于应县南部、东北部地区，面积400km2。基岩裂隙节理发育，地下水分布中一般为无压泉水。但由于地形、地貌、地质构造控制了山区地下水的运动与排泄规律，因而产生部分地区的裂隙承压水，水量丰富而压力亦高。 （2）南山前洪积冲积扇群孔隙潜水区 位于前南山区与山前自流水之间，面积约为150km2，地下水量极为丰富、水质良好，含水层深埋20-50m。岩性为粗砂、砾石、卵石组成，顶底板无良好的隔水层，水位1-12至50m属潜水类型。地下水补给大部分为山区各沟谷之地表径流补给，部分为大气降水直接渗透补给。 （3）山前洪积倾斜平原自流水区 分布于南山前、罗庄、下社、男曹山、南泉、望岩一带，面积约400km2。该区水量丰富，水质良好。含水层埋藏较厚较稳定的有三层。各层顶底板为褐黄色粘土与亚粘土互质，隔水性较好，因而形成各层自流条件。 本区地下水多属山前洪积冲积扇裙中之地下水补给，由于多数来自山区大小沟谷的地表径流，故其出水量受季节性影响较大。 （4）桑干河、浑河流域冲击湖积平原孔隙潜水与自流水、半自流水区位于应县中北部，总面积约600km2，该区系冲积湖盆地，主要含水层仅两层，90-110m厚约20m，135-150m厚约15m。两层均为细砂组成，顶底板为灰黑色粘土与亚粘土，质细而硬，隔水性尚好。该区自流水量不大。收于湖相沉积，含水层多为凸镜体，水平变化明显分布不匀，地下水补给为北部盆地与山区地下水补给。 4、地震烈度 根据山西省地震局发布的《山西省地震基本烈度区划图》，本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。 5、气象气候 应县属温带大陆性气候，受季风影响，四季分明，冬季较长，春、夏、秋、冬均等，根据应县气象观测站多年气象资料统计，县境的年平均气温为8.4℃，一月份最冷，平均气温为-9.4℃；七月份最热，平均气温为23.3℃，极端最高气温为40.4℃，极端最低气温为-29.8℃；年平均相对湿度53.9%；多年平均降水量为360.3mm，最大降水量为533.4mm，最小降水量为262mm，一年中降水多集中在七、八月份。 多年平均蒸发量1843.7mm，是降水量的5.12倍。年平均日照时数2750小时；年均风速2.1m/s，其中四月风速最大，为2.9m/s。受地形影响，全年以静风频率出现最高，为12.6%，其次是SW风。 应县地处塞外高原，气候寒冷，风大沙多，山口山峪较多，灾害性气象出现较频繁，主要有干旱、洪涝、冰雪、霜冻和干热风等。 6、地表水环境 应县境内河流主要为桑干河水系，南山区南部边缘一小部分为滹沱河水系。 桑干河源于宁武、朔州经山阴而来，自辛义村入境，从北张寨出境，由西向东北流，境内全长39.2km。河底为土质，河岸经常移动，弯曲度1.14°。正常年径流总量为2.18亿m3，有清水流量5m3/s，上游东榆林水库蓄水时则清水断流。 浑河源于浑源县崞山，系土质河床，自寺庄入境，由东向西流，经镇子梁水库折转向北，至南柳会入境，境内全长33km。出境后，在怀仁县辛桥村与桑干河合流。河床宽110m。 黄水河源于朔州王万庄，经山阴而来，从小东庄入境，至圪塔与西朱庄之间汇入桑干河，全长21km。沿岸流经12个村庄，枯水年干涸无水，丰水年水势颇大。河水浑如黄汤，而河床无定，屡侵两岸农田，利用甚少，河床宽115m。 木瓜河源于山阴苑家辛庄，绕黄花梁而来，从侯家岭入境，至北贾寨汇入桑干河，全长10.5km。沿岸流经6个村庄，由于上游山阴县已有水库拦蓄，与“民生渠”沟通，一般年份基本干涸，遇有洪水时可泄流。 虾河源于怀仁县南阜村，经水磨、小清水河、肖寨，至屯儿汇入桑干河，全长10km。平时只有细流，干旱季节枯竭。 全县有中型水库2座，即镇子梁水库、薛家营水库，主要用于农灌，农业用水1.86亿m3，占总用水量的95.8%。镇子梁水库控制流域面积1840km2，设计库容4940万m3，兴利库容1000万m3；薛家营水库设计库容1200万m3，兴利库容1000万m3。 本项目距离最近的地表水体为黄水河，位于厂区西北侧5.7km。应县地表水系见附图4。 7、地下水环境 应县水文地质分为山区基岩裂隙水、山前洪积冲击扇群孔隙水、山前倾斜平原孔隙潜水和承压水、冲积湖积平原中的孔隙潜水与自流水及半自流水四个区。 桑干河、浑河流域为冲积湖积平原孔隙水与自流水、半自流水，位于应县中北部，总面积约600km2，该区系冲积湖积盆地，主要含水层仅两层，90-110m厚约20m，135-150m厚约15m。两层均为中细砂组成。地下水总体补给方向为自南向北。 冲击湖平原地势低洼，水位浅，由于蒸发浓缩作用，出现大面积盐碱地，浅层为弱矿化水，pH值7.5-8.5，局部高达8.5-9.0，灌溉饮用均受到一定影响。 应县地下水来源主要为大气降水，境内水文地质条件受地质构造岩性、地貌、水文气象等因素的控制，南部、东北部、西北部三面环山，其间为不对称的断陷盆地。因此，盆地为地表水、地下水的汇集场所，广大的基岩山区受断裂褶皱构造影响，以及风化侵蚀及溶蚀作用，形成了构造裂隙、风化裂隙以及岩溶，给地下水的渗入、径流与赋存，创造了良好的条件，地下水多以泉的形式排泄补给盆地地表水或以径流补给盆地中松散岩层孔隙水。 8、饮用水水源地 8.1应县县城饮用水水源地 应县城镇集中饮用水水源地共有4处，分别为：北河种水源地、鲍堡水源地、杨街水源地、小石村水源地。北河种水源地、鲍堡水源地保护区划分方案经省政府《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复» (晋政函[2009]149号)进行了批复。 北河种水源地：位于朔州市应县南河种镇，水源地取水井有3口，1#水井坐标为：E：113°16.346′、N39°30.440′，2#水井坐标为：E：113°16.475′、N39°30.295′，3#水井坐标为：E：113°16.502′、N39°29.772′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，保护区面积为0.0942km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形的外接多边形为边界，保护区面积为5.82km2。 鲍堡水源地：水源地取水井有2口，1#水井坐标为：E：113°17.284′、N39°29.523′，2#水井坐标为：E：113°16.931′、N39°29.594′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，保护区面积为0.0628km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形的外接多边形为边界，保护区面积为5.04km2。 杨街水源地：水源地取水井有7口，1#水井坐标为：E113°15.200′、N39°30.408′，2#水井坐标为：E113°15.180′、N39°30′28.90″，3#水井坐标为：E113°15.036′、N39°30.599′，4#水井坐标为：E113°14.978′、N39°30.702′，5#水井坐标为：E113°14.891′、N39°30.692′，6#水井坐标为：E113°14.965′、N39°30.606′，7#水井坐标为：E113°14.904′、N39°30.552′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，保护区面积为0.2198km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形的外接多边形为边界，保护区面积为6.18km2。 小石村水源地：水源地取水井有2口，1#水井坐标为：E：113°18.744′、N39°28.785′，2#水井坐标为：E：113°18.642′、N39°28.735′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，保护区面积为0.0628km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形的外接多边形为边界，保护区面积为4.32km2。 8.2乡镇水源地 现阶段应县乡镇水源地共有 5 处，分别为：金城镇教场水源地、臧寨乡花寨水源地、杏寨乡东安峪水源地、大黄巍东安峪水源地、义井乡边耀水源地。 （1）杏寨乡东安峪马峪水源地：有1个取水口，坐标为E113°03.338′、N39°22.472′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，面积0.0314km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形范围，面积3.14km2。 （2）金城镇教场水源地有5个取水口，1#水井坐标为E113°14.317′、N39°25.194′，2#水井坐标为E113°14.388′、N39°25.439′，3#水井坐标为E113°14.290′、N39°25.305′，4#水井坐标为E113°14.328′、N39°25.478′，5#水井坐标为E113°14.250′、N39°25.383′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形外接多边形边界，面积0.1896km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形外接多边形边界，面积9.508km2。 （3）臧寨乡花寨水源地共有三个水站。 ①大营供水站：水源井一眼，水源井位于吴家岭村南水厂院内，018年5月新建一眼水井（即1#井），井深约100 m，地下水含水层为砾石、粗、中、细砂，含水层埋深30—70m，静水位约30米，动水位约50米，单井出水量50m3/h。每天抽水时间约12小时，设计年取水量11万m3/年，实际年取水量18.25万m3/年。用于臧寨乡6个村庄0.25万人饮用水工程。 ②臧寨一站供水（花寨村）：（即2#、3#、4#井），水源井三眼（2012年以划分，2号井水位下降、出砂不能饮用，其他在用），3号水源井与4号水源井建于1979年，地下水，潜水类承压水，井深约40m，地下水含水层为砾石、粗、中、细砂，含水层埋深30m，静水位约25米，动水位约30米，单井出水量约50m3/h。每天抽水时间约12小时，设计年取水量3.6万m3/年，实际年取水量约18.25万m3/年。 ③臧寨二站供水站（马庄村）（即5#、6#井），水源地位于马庄村南约1km处，水文地质条件与臧寨乡第一供水站水源地相似。现有水源井两眼，井深90m，地下水，潜水类承压水，地下水含水层为砾石、粗、中、细砂，含水层埋深30-60m，静水位约30米，动水位约40米，单井出水量约50m3/h。设计年取水量18.25万m3/年，实际年取水量约36.5万m3/年。 （4）大黄巍东安峪水源地：有1个取水口，坐标为E113°02.919′、N39°22.424′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，面积0.0314km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形范围，面积3.14km2。 （5）义井乡边耀水源地：有1个取水口，坐标为E113°17.395′、N39°39.644′，一级保护区范围以井为中心、100m半径的圆形范围，面积0.0314km2，二级保护区范围以井为中心、1000m半径的圆形范围，面积3.14km2。 本项目距离最近的水源地为杨街水源地，东南距杨街水源地二级保护区边界7.8km，不在水源地保护区范围内。 8.3分散水源 本项目评价范围内有蒯庄村、南杨庄村、李庄村，村庄供水均为自来水管网，无饮用水井。 9、矿产资源 应县县内自然矿产资源丰富，主要有褐煤、广灵式铁矿、铜矿、银矿、金矿；非金属矿有石灰石、石英、长石、玄武石岩、花岗岩、云母、石棉、沸石、浮石、磷及制砖粘土。 10、生态环境 10.1土壤 应县土壤基本属碱性土，共划分为6个土类，分12个亚类，25个土属，54个土种。 ① 山地草地草甸土，共54387.3亩，分布在白马石乡、南泉乡。大部分为林地和荒地，宜林牧业用，不宜农耕。 ② 山地草原土，共69313.2亩。在海拔1800-2000m之间，上与山地草甸土相接，下连淡褐土。土壤容重1.01，自然含水量17%，此土宜于林牧业用。 ③ 淡褐土，共166176.1亩，分布在南部山区的分水岭以南地带。其中埋藏红土层山地褐土32883.6亩，酸碱度低于7.草甸化山地褐土128539.1亩，片麻岩质山地褐土4753.4亩，分布于白马石乡。此类土土层薄，砾石多，坡度大，有中度侵蚀，宜林牧。 ④ 栗钙土，共1174286.1亩，分布在海拔1050-1800m的山前倾斜平原区，其中片麻岩山地淡栗钙土279474亩，黄土质淡栗钙土性土132694.6亩，栗引沙土338567亩，埋藏黑炉土型淡栗钙土性土11469.5亩，红黄土质淡栗钙土性土811.3亩，草甸化淡栗钙土16608.4亩，淡栗钙土18550.1亩，灌淤栗黄土203089.6亩。由于分布地域不同，肥力差异很大。土壤容重1.2，自然含水量为14%。山前倾斜平原区的栗钙土类灌淤栗黄土属，土壤肥沃，结构良好，限制因素较少，是全县农用地的精华。 ⑤ 草甸土，共1070480.7亩，广泛分布于平川地区，系全县的主要农用土壤，其中耕地占85.3%，其余草甸土2669.2亩，黄潮土13693.6亩，硫酸盐盐化草甸土206055.4亩，氯化物盐化黄潮土41738.4亩，苏打盐化草甸土113523.8亩，苏打盐化黄潮土627295.7亩，碱化草甸土13747.3亩，碱化黄潮土51757.3亩，地下水位高，临界深度约在1.8-2.5m之间，土壤容量1.2-1.3，自然含水量17.5%。主要限制因素是轻度或中度盐碱化。部分土壤肥力很低，土壤结构不良，粮食产量很低。 ⑥ 盐土，共27281.6亩，零星分布于桑干河、浑河一、二级阶地交接地段的低凹处，属自然荒地，其中草甸盐土10148.3亩，苏打盐土17233.3亩。土壤容重1.35，自然含水量17.6%，含盐量1%-6.4%。 10.2植被 全县植被按垂直分布，可分为四条带。第一条分布在南部山区，总覆盖度40-50%，原始植被绝迹，多为次生状态，木本植物有华北落叶松、油松、桦树、青杨、山刺梅等，草本植物有狼尾草、米布袋、针茅、蒿类；第二条分布在边山峪口洪积倾斜地带，总覆盖度50%-60%，木本植物有小叶杨、榆树、柳树、沙枣和各种果树，草本植物有白茅、艾蒿、狗尾草、狼尾草等；第三条分布在冲击平原地带，总覆盖度79%，木本植物有杨、柳、榆、槐、梨、杏、李、桃、苹果、葡萄等，草本植物有白草、沙蓬、碱蓬蒲公英等；第四条分布在龙首山、黄花梁丘陵地带，总覆盖度50%-60%，木本植物有小杨、旱柳、榆树、臭椿、木瓜等，草本植物有针茅、沙蓬、苍耳、蒿类等。 应县木本植物有裸子植物和被子植物两门，分松、柏、杨、柳等18个科71个树种，天然林木稀少，只在山区有少量桦树和杨树，但多不成材，零星分布的树种有乔木38种，灌木33种。人工林木以落叶松和杨树为主。松树分布在山区，杨树分布在丘陵区和平川的沙荒地、盐碱地，以及四周散地和农田林地。 野生草本植物中天然野草已定出科种名的有275种，包括黄芪、当参、甘草、枸杞子等中药材。 本项目所在区域植被以人工植被为主，多为农田植被和道路沿线景观绿化植被，无家重点保护野生植物分布。 10.3动物 应县野生动物共有28个科，54个种。主要有野兽飞禽、鱼类和昆虫。野兽有灰狼、沙狐、金钱豹、山狸、黄鼬、白鼬、艾鼬、猪等。鸟类有鸭、鹅、雁、鹰、鹞、雕、石鸡、半翅、野雉、鸽、洋鸡、猫头鹰、啄木鸟、燕、麻雀、乌鸦、喜鹊、鹦鹉、百灵、画眉、黄鹂等。鱼类有鲫、鲢等。昆虫约有255种，有草地螟、栗灰螟、玉米螟、地老虎、金针虫、粘虫、蝗虫等。 本项目所在区域受人为活动影响，野生动物分布很少，主要为一些常见的鸟类和啮齿动物，未见国家重点保护动物分布。 11、应县生态功能区划 根据《应县生态功能区划》，应县生态功能区划分区功能如下： I朔州盆地东部平原农牧业生态功能区； I1黄花梁风沙控制生态功能小区； I2桑干河浑河营养物质保持生态功能小区； I3龙首山水土保持生态功能小区； I4中部川区水源涵养与人文景观保护生态功能小区； II应县南山水源涵养和生物多样性保护生态功能区； II1南部山区水土流失控制生态功能小区； II2南部山地水土保持与森林植被保护生态功能小区； 本项目厂址位于I4 中部川区水源涵养与人文景观保护生态功能小区。 中部川区水源涵养与人文景观保护生态功能小区位于应县中部，总面积45.69万亩。该生态功能小区气候适中，年平均气温7.1℃，大于10度的有效积温3045度，无霜期130-140天，年均降雨量为350-400mm。该区地下水十富，水利设施完备，是应县农业条件最好的地区。土壤主要为草甸上，土壤肥力较高。主要植被为农作物，主要树种有杨树、柳树、榆树等。应县木塔、净土寺、繁峙古城遗址等景区位于该生态功能小区内。区域生态系统的主要服务功能是水源涵养。 该区生态系统的发展方向是：调整种植结构，建设生态畜牧养殖园区；发展生态旅游业；大力发展通道绿化和高标准农田林网建设，保护农田，调节气候，美化环境，丰富人民群众的生活。 本项目为建筑垃圾综合利用项目，废气均达标排放，废水不外排，符合当地生态功能区划要求。 本项目与应县生态功能区划见附图5。 12、应县生态经济区划 应县生态经济区划分区功能如下： I禁止开发区； I1桑干河流域自然保护区禁止开发区； I2水源地一级保护区禁止开发区； I3南山森林生态保护区禁止开发区； I4文物古迹道路禁止开发区； II限制开发区； II1桑干河流域林牧业发展生态经济区； II2桑干河浑河两岸农牧业发展生态经济区； II3龙首山风景旅游生态经济区； II4南部土石山区农牧业发展生态经济区； II5水源地二级保护区蔬菜种植加工生态经济区； III优化开发区； III1花寨煤炭工贸发展生态经济区； III2北曹山陶瓷工业园生态经济区； IV重点开发区； IV1中部农牧业及农畜产品加工业生态经济区； IV2中部农业生产及农贸业发展生态经济区。 本项目厂址位于IV1中部农牧业及农畜产品加工业生态经济区。 该区位于应县中部，包括义井乡南部、镇子梁乡西部、金城镇大部、大黄巍乡东部、杏寨乡。土壤主要为盐化潮上，植被主要为农作物。植被覆盖度较高，适宜发展畜牧业，建有奶牛养殖基地、肉羊养殖小区等。该区有山西梨花春酿酒集团有限公司、老万生物质能科技有限公司、田仁乳业集团等骨干企业发展迅速，形成了白酒酿造、家用微型炉具、乳品和液体奶生产三大支柱产业。 该区资源丰富，环境容量较大，还有很大发展潜力，所以应合理规划，重点发展。主要服务功能为提供畜牧产品。 该区的发展方向为：整合资源，提高畜牧养殖产业聚集度，进行结构调整，加快生态畜牧园区建设，提高畜牧业等优势产业的比重，重点发展农畜产品加工业。 本项目为建筑垃圾综合利用项目，废气均达标排放，废水不外排，符合当地生态经济区划要求。 应县生态功能区划见附图6。 13、应县经济技术开发区总体规划 13.1规划范围 本次规划包括经济技术开发区北区建筑陶瓷工业园、南区日用陶瓷工业园、商贸物流园区三个园区，总面积 14.29 平方公里。 经济技术开发区北区建筑陶瓷工业园范围为：西至 205 省道，南至韩家坊村北侧，东至肖寨村东侧田间路，北至肖寨村南侧通村公路，总占地面积 4.72 平方公里。 经济技术开发区南区日用陶瓷工业园范围为：西至金城镇王庄村，南至科技创新园南环路，东至新应繁线，北至金城镇杨庄村南，总占地面积 9.23 平方公里。 经济技术开发区商贸物流园区西至六里庄村东，南至县城排水渠，东至高速路过路桥，北至荣乌高速路，用地面积 0.34 平方公里。 13.2规划期限 本规划的期限为 2019-2035 年，其中： 近期：2019-2025 年，远期：2026-2035 年。 13.3南区日用陶瓷工业园产业布局 南区日用陶瓷工业园形成三大片区、七个功能板块。 （1）陶瓷及新材料产业发展区 位于园区西北部，占地面积 380 公顷，包括三个功能版块，分别为：占地 140 公顷的陶瓷及新材料产业板块、占地 158 公顷的制造业板块、占地 83 公顷的综合服务板块。 （2）综合服务区 位于园区东北部，占地面积 65 公顷。依托王庄、小穗埝村，新建两片居住社区，并配套相应的生活服务设施，作为开发区南区日用陶瓷工业园的生活区，同时兼具文化体育、医疗卫生、商业零售、仓储物流、交易市场等商业功能。 （3）陶瓷及制造业发展区 位于园区南部，占地面积 479 公顷，包括三个功能板块，分别为：占地 187 公顷的制造业板块、占地 249 公顷的陶瓷及新材料产业板块、占地 43 公顷的节能环保产业板块。 本项目位于应县经济技术开发区南区日用品陶瓷工业园内，该园区发展陶瓷及新材料、制造业等，项目生产再生骨料及环保透水砖，符合《应县经济技术开发区总体规划》（2019-2035）的要求。应县经济技术开发区总体规划--南区产业规划见附图7。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本次评价利用应县2019年环境空气质量例行监测数据，监测数据具体见下表。 表10 2019年应县环境空气例行监测数据统计表 监测 地点 监测 项目 评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值 占标率（%） 超标 倍数 朔州市 应县 SO2 年平均质量浓度 27 60 45 0 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 0 PM10 年平均质量浓度 89 70 127.14 0.27 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120 0.2 CO 24小时平均第95%百分位值 2800 4000 70 0 O3 8小时平均第90%百分位值 154 160 96.25 0 由上表可知，2019年应县SO2、NO2、CO和O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5均超标，应县环境空气属于不达标区。 2、地表水环境 本项目距离最近的地表水体为黄水河，位于厂区西北侧5.7km。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中规定，此次评价地表水评价级别确定为三级B，不需进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境 项目位于应县经济开发区，根据调查了解，本项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境 本评价区域内主要是以农业生产为主的农业生态环境。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境保护目标 本项目评价范围内无特殊保护区，生态敏感与脆弱区。结合评价区的实际情况和特点，确定本次评价主要保护目标为周围村庄居民，环境保护目标详见下表。 表11 主要环境保护目标（环境空气） 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离km 经度/° 纬度/° 小穗稔村 113.158823 39.522598 居民 748人 二类区 SE 0.4 南杨庄村 113.158952 39.531867 330人 N 0.45 蒯庄村 113.174071 39.529532 198人 E 0.87 李庄村 113.152270 39.534828 210人 NW 1.0 表12 主要环境保护目标 敏感因素 保护目标 方位 距离（km） 区域功能及执行标准 地表水 黄水河 NW 5.7 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态 项目区域内生态环境 2、保护级别 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单要求。 （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准。 （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）功能区划分，本项目的环境空气质量功能区属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准及2018年修改单要求。 表13 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 TSP 200 300 / μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及2018年修改单标准 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / SO２ 60 150 500 NO2 40 80 200 CO / 4 10 mg/m3 O3 / 160（8h） 200 μg/m3 2、地表水环境质量标准 厂址所处区域地表水体为海河流域桑干河水系桑干河的东榆林水库出口----册田水库出口河段，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），评价区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物 pH COD BOD5 NH3-N 总磷 总氮 标准值 6-9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 污染物 氟化物 挥发酚 石油类 硫化物 粪大肠菌群（个/L） 标准值 ≤1.5 ≤0.005 ≤0.5 ≤0.5 ≤20000 3、声环境质量标准 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的分类，本项目声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见下表。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目骨料生产线破碎、筛分过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，项目制砖过程产生的粉尘和筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值中水泥制品生产标准，厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限值，标准值见下表。 表16 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 颗粒物 120（其他） 排气筒（m） 二级 15 3.5 表17 水泥工业大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度 颗粒物 10mg/m3 0.5mg/m3 2、废水 本项目生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准，具体标准值见下表。 表18 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 污染物 COD BOD SS NH3-N 石油类 标准值 500 350 400 45 15 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见下表。 表19 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB (A) 昼间 夜间 70 55 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB (A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中主要污染物排放总量核定工作要求，本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业企业中的制造业，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 项目生活污水经化粪池处理后由开发区管网排入开发区污水处理厂。水污染物总量控制指标已纳入开发区污水处理厂；生产废水和初期雨水均不外排。故本项目不需设置水污染物总量控制指标。 大气污染物主要为粉尘。根据计算结果，项目有组织排放粉尘为2.92t/a。因此，本项目需申请排污总量为：粉尘2.92t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期 施工期工艺流程见下图： 图2 施工期流程与产污环节图 2、运营期 运营期工艺流程见下图： 图3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）原料预处理 本项目所用建筑垃圾主要为水泥块废弃物、水泥砂块、建筑红砖，不接收工业垃圾、生活垃圾及有毒有害垃圾，不含木材、纸屑、塑料。建筑垃圾采用汽车运至厂区原料库，经液压破碎臂进行预处理后，一部分由沙土分选筛、磁选机、振动筛进行筛选，产生废钢筋和渣土。 （2）骨料生产工艺 经预处理后的建筑垃圾，通过振动给料器由皮带输送至骨料生产车间进行骨料的深加工，经二次破碎、筛分后生产出的≥31.5mm的骨料返回圆锥破碎机再次破碎，20～31.5mm粗骨料进入成品库，≤20mm的骨料进入反击式破碎机进行三次破碎，经破碎、筛分后生产出8-20mm骨料、≤8mm骨料，部分细骨料进入成品库作为产品外售。 （3）透水砖生产工艺 在骨料车间生产车间产生的细骨料一部分由皮带输送至制砖车间进行制砖，细骨料、水泥、水按一定比例送入搅拌机进行混合搅拌，搅拌后送至制砖机，通过震动加压一次挤压成型，成型的砖坯通过叠砖机码垛后由叉车运至成品堆场进行自然养护。自然养护7天，养护到期的砖块即可外售。 主要污染因素: 一、施工期污染工序： 工程施工影响范围主要为施工场地及邻近区域，施工活动的影响主要有环境空气、水环境、固体废物、环境噪声等污染源对环境的影响。 1、环境空气 主要为建筑施工、材料运输装卸、机械运转中产生的扬尘、汽车运输带来的尾气污染。 2、水污染源 主要是施工人员日常生活污水和冲洗废水，生活污水就地泼洒抑尘，自然蒸发；冲洗废水经沉淀后用于降尘洒水。 3、噪声污染源 主要为地面施工机械及汽车运输等产生的噪声。这些噪声多为突发性噪声，施工期为短期效应。 4、固体废物 主要为建筑垃圾、表土剥离产生的土石和生活垃圾。 二、运营期污染工序： 1、废气 （1）骨料生产线给料、破碎、转载粉尘； （2）骨料生产线筛分粉尘； （3）制砖车间粉尘； （4）筒仓粉尘； （5）原料及产品堆存扬尘； （6）皮带输送转载过程粉尘； （7）道路运输扬尘。 2、废水 （1）搅拌机冲洗废水，主要污染物为SS； （2）作业区地面冲洗废水，主要污染物为SS； （3）洗车废水，主要污染物为SS； （4）初期雨水，主要污染物为SS； （5）生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 3、噪声 噪声源主要为：破碎机、振动筛、搅拌机、制砖机、运输车辆等产生的噪声。 4、固体废物 （1）设备维修产生的废机油等危险废物； （2）除尘器收集粉尘； （3）沉淀泥沙； （4）生活垃圾； （5）废钢筋； （6）渣土。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 骨料生产线给料、破碎、转载 | 粉尘 | 有组织 | 3000mg/m3 | 252t/a | 10mg/m3 | 0.84t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 13.26t/a | / | 0.133t/a |
|  | 骨料生产线筛分 | 粉尘 | 有组织 | 3000mg/m3 | 403.2t/a | 10mg/m3 | 1.344t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 21.22t/a | / | 0.212t/a |
|  | 制砖车间 | 粉尘 | 有组织 | 3000mg/m3 | 216t/a | 10mg/m3 | 0.72t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 4.73t/a | / | 0.047t/a |
|  | 水泥筒仓1 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 1.6t/a | 10mg/m3 | 0.008t/a |
|  | 水泥筒仓2 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 1.6t/a | 10mg/m3 | 0.008t/a |
|  | 原料堆放、装卸 | 扬尘 | 面源 | 少量 | 面源 | 少量 |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | 面源 | 5.74t/a | 面源 | 0.86t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机冲洗废水 | SS | / | 270m3/a | 经砂石分离器分离、机械搅拌后回用于制砖 |
|  | 地面冲洗废水 |  | / | 1620m3/a |  |
|  | 洗车废水 | SS |  |  | 沉淀后回用于洗车 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1944m3/a | 1944m3/a |
|  |  | CODcr | 400mg/L | 0.778t/a | 300mg/L | 0.583t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L | 0.428t/a | 200mg/L | 0.389t/a |
|  |  | SS | 350mg/L | 0.680t/a | 250mg/L | 0.486t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.039t/a | 20mg/L | 0.039t/a |
|  | 初期雨水 | SS | / | / | 收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | / | 4.5t/a | 设置封闭垃圾箱，集中收集后清运到当地环卫部门指定地点 |
|  | 除尘器 | 除尘器收集粉尘 | / | 868.3t/a | 返回生产系统作为原料 |
|  | 初期雨水池、沉淀池 | 泥沙 | / | 80t/a | 返回生产系统作为原料 |
|  | 废钢筋 | 铁屑 | / | 5000t/a | 外售废品收购站 |
|  | 渣土 | 渣土 | / | 4.95万t/a | 外运作路基填土 |
|  | 危险废物 | 废机油等 | / | 0.15t/a | 暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收 |
| 噪 声 | 工程主要噪声源为破碎机、振动筛、搅拌机等设备产生的噪声，采用减振、建筑隔声并经距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 |
| 主要生态影响： 根据建设工程的性质、施工方式、工程进度和污染源类型分析，本项目主要为建设期对生态环境的影响。此外，期间各种机械、车辆排放的废气、各类固体废物、施工废水、生活污水、生活垃圾等对环境产生一定的影响。厂区不占用基本农田，项目的建设对周围的生态环境影响较小。 项目运营过程中会产生各种污染物，对周围动、植物及农作物的生长造成一定的影响。如生产中产生的粉尘飘落在植物叶面，影响叶面对光照和水分的吸收，光合作用减弱，从而使生长量降低。而工程运营过程中产生的噪声同样会影响周围居民及动物的生存栖息环境。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期对环境的影响主要为：施工扬尘及运输道路扬尘对大气环境的影响；施工人员生活废水排放等对环境的影响；施工机械噪声、振动（包括运输车辆噪声）对声环境的影响；建筑垃圾任意堆放对周围环境的影响。本项目不设施工营地。 一、大气环境影响分析及防治措施 施工期对环境空气的影响主要表现在扬尘的影响，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区场地清理平整以及生产车间的建设过程中。 施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由表21可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 表21 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 根据《朔州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》和住建部关于施工工地“六个百分百”标准及“七个到位”标准严格做好施工期间大气污染防治措施。具体的防治措施如下： （一）工地“六个百分百”标准 1、施工工地周边100%围挡； 2、物料堆放100%覆盖； 3、出入车辆100%冲洗； 4、施工现场地面100%硬化； 5、拆迁工地100%湿法作业； 6、渣土车辆100%密闭运输。 （二）工地“七个到位”标准 1、出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； 2、出入口道路混凝土路面硬化到位； 3、基坑坡道硬化处理到位； 4、全自动冲洗设备安装和使用到位； 5、建筑垃圾运输车辆密闭到位 6、拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； 7、拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。 此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求，确保周围环境不受影响。本报告提出以下防治措施： （1）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施。 （3）施工期过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置超过一周，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂等措施来防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、水环境影响分析 施工期产生的废水主要来自冲洗施工设备所产生的废水，主要为水泥沙浆成份的废水，其用水量有限，绝大部分都蒸发掉；少量的施工废水经收集沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 施工人员产生的生活废水，若不处理会对施工场地产生一定的影响。项目办公区建有旱厕，粪便定期由附近村民运走施肥。由于其它生活用水量小，应建临时集水沉淀池，将所有的废水收集起来，经沉淀后用于施工现场的洒水抑尘。 三、噪声污染源及防治措施 施工期噪声主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，影响范围较大。 本报告针对施工期主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA（r）= LA（r0）－20lg（r/r0） 式中： LA（r）——预测点处的声压级，dB(A) LA（r0）——参考点r0处的声压级，dB(A) r ——噪声源至预测点的距离，m 由表22可见，距声源30m处，昼间噪声源的最大影响噪声为65.5dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70 dB(A)的限值；在距声源100m处，夜间噪声源的最大影响噪声为55dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55 dB(A)的限值。因此，昼间施工的噪声影响范围为30m，夜间施工的影响范围为100m。而距本项目最近的村庄距离为400m，因此施工期对周围敏感目标的影响较小。 表22 距声源不同距离处的噪声值 声源 噪声级dB(A) 距声源不同距离处的噪声值dB(A) 10m 30m 70m 100m 150m 200m 300m 挖土机 95 75.0 65.5 58.1 55.0 51.5 49.0 44.80 推土机 94 74.0 64.5 57.1 54.0 50.5 48.0 43.6 装载机 90 70.0 60.5 53.1 50.0 46.5 44.0 40.5 震捣棒 79 59.0 49.5 42.1 39.0 35.5 33.0 29.5 四、固体废物环境影响分析及防治措施 施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。为了减少施工期固体废物对周围环境的影响，本报告要求建设单位采取以下防范措施： （1）生活垃圾 施工人员将在施工期产生少量生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，应集中收集，统一处理。 （2）建筑垃圾 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。 搅拌场、储浆池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂桨的泥土全部挖除。 施工过程中需进行开挖，施工开挖土石方全部用于填方使用，能做到土方平衡。 五、生态影响分析 施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响消失。项目拟建地无国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大。 通过分析，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析及防治措施 1、废气产排污分析 （1）骨料生产线给料、破碎、转载粉尘 建筑垃圾给料、破碎、转载过程中产生粉尘，企业拟建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为35000m3/h，配套过滤面积不低于973m2，过滤风速0.6m/min，运行时间为2400h/a，此过程产生的粉尘按3000mg/m3计，除尘器出口浓度为10mg/Nm3，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（1#）排放。经计算，粉尘有组织产生量为252t/a，粉尘有组织排放量为0.35kg/h、0.84t/a。 对于未收集到的无组织粉尘，由于车间密闭，则此过程实际无组织粉尘排放量约占车间无组织粉尘产生量的1%。粉尘无组织产生量为13.26t/a，粉尘无组织排放量为0.055kg/h、0.133t/a。 （2）骨料生产线筛分粉尘 建筑垃圾筛分过程产生粉尘，企业拟建设全封闭振动筛并配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为56000m3/h，配套过滤面积不低于1389m2，过滤风速0.6m/min，运行时间为2400h/a，此过程产生的粉尘按3000mg/m3计，除尘器出口浓度为10mg/Nm3，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（2#）排放。经计算，粉尘产生量为403.2t/a，粉尘有组织排放量为0.56kg/h、1.344t/a。 对于未收集到的无组织粉尘，由于车间密闭，则此过程实际无组织粉尘排放量约占车间无组织粉尘产生量的1%。粉尘无组织产生量为21.22t/a，粉尘无组织排放量为0.088kg/h、0.212t/a。 （3）制砖车间粉尘 物料给料、搅拌过程产生粉尘，企业拟建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为30000m3/h，配套过滤面积不低于834m2，过滤风速0.6m/min，运行时间为2400h/a，此过程产生的粉尘按3000mg/m3计，除尘器出口浓度为10mg/Nm3，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（3#）排放。经计算，粉尘产生量为216t/a，粉尘排放量为0.3kg/h、0.72t/a。 对于未收集到的无组织粉尘，由于车间密闭，则此过程实际无组织粉尘排放量约占车间无组织粉尘产生量的1%。粉尘无组织产生量为4.73t/a，粉尘无组织排放量为0.02kg/h、0.047t/a。 （4）水泥筒仓仓顶呼吸孔粉尘 水泥由散装罐车吹入密闭筒仓和风送上料过程，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。项目共设2个水泥筒仓（100t/个）。水泥用量为22500吨/a，每个水泥筒仓每年约11250t，约133罐（按85%容积灌装），打满一罐需要约2h，年运行时间为133×2h，则每个筒仓年工作时间266h。筒仓顶部分别自带一套脉冲覆膜滤料袋式除尘器对仓顶粉尘进行控制，处理后分别由高出筒仓3m高排气筒排放（4#、5#），除尘效率≥99%。水泥筒仓风量为3000m3/h，过滤风速均为0.6m/min，此过程产生的粉尘按2000mg/m3计，除尘后粉尘排放浓度不大于10mg/m3。 经计算，每个水泥筒仓粉尘产生量为1.6t/a，粉尘排放量为0.03kg/h、0.008t/a。 （5）原料及产品堆存扬尘 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘。经采取以上措施后，扬尘量产生较小，可忽略不计。 （6）皮带输送转运粉尘 本项目水泥采用螺旋输送机，骨料输送采用皮带输送机，物料输送皮带全封闭，皮带输送过程匀速稳定，则此过程实际粉尘排放量可忽略不计。 （7）道路运输扬尘 物料的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，40t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，0.2km； Q——运输量，100万t/a。 经计算产生扬尘为5.74t/a。 为不影响周围环境概况，对运输扬尘采取以下措施： ① 进出厂道路及厂区内运输道路及全厂地面全部硬化，并加强养护、修整，道路两边栽种行道树，并配备洒水车，对该路段定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度； ② 本项目原料运输车辆使用厢式车运输，并严禁超载，在厂区门口设置车辆清洗平台，车辆出厂区需清洗车轮，出现抛撒要及时进行清扫干净； ③ 沿村道路上要限速行驶，以降低二次扬尘对村庄造成的影响； ④ 厂区与外部连接的道路两侧种植宽度为0.5m绿化带。 采取以上措施后可抑尘85%，这样，该路段扬尘起尘量可以减少至0.86t/a。 1.2大气环境预测与分析 （1）评价等级判定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表23的分级判据进行划分。 表23 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 其中Pi定义为： 式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （2）评价因子和评价标准筛选 本项目大气污染物主要为粉尘，评价因子选择PM10、TSP，评价标准见下表。 表24 评价因子和评价标准值 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 PM10 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 1小时平均（折算） 450μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 1小时平均（折算） 900μg/m3 污染源参数 本项目点源、面源参数调查结果见下表，表中坐标系以厂区西南角为坐标原点。 表25 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标m 排气筒底部海拔高度m 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气流速m/s 烟气温度℃ 年排放小时数h 排放 工况 污染物排放速率kg/h X Y PM10 1 1#排气筒 70 30 989.54 15 1.0 13.29 20 2400 正常 0.35 2 2#排气筒 80 30 989.54 15 1.2 14.76 20 2400 正常 0.56 3 3#排气筒 30 80 989.54 15 1.0 11.39 20 2400 正常 0.3 4 4#排气筒 26 70 989.54 21 0.3 12.65 20 2400 正常 0.03 5 5#排气筒 34 70 989.54 21 0.3 12.65 20 2400 正常 0.03 表26 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放 小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y TSP 1 骨料生产车间 70 40 989.54 100 80 0 8.5 2400 正常 0.143 2 制砖车间 70 0 989.54 100 50 0 8.5 2400 正常 0.02 估算模型参数 表27 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/℃ 40.4 最低环境温度/℃ -29.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(mg/m³) Pmax(%) D10%(m) 1#排气筒 PM10 450.0 2.70E-02 6.01 / 2#排气筒 PM10 450.0 4.33E-02 9.61 / 3#排气筒 PM10 450.0 2.32E-02 5.15 / 4#排气筒 PM10 450.0 4.96E-03 1.10 / 5#排气筒 PM10 450.0 4.96E-03 1.10 / 骨料生产车间 TSP 900.0 5.69E-02 6.32 / 制砖车间 TSP 900.0 1.11E-02 1.23 表29（1） 大气污染物估算结果表 下风向距离 1#排气筒 2#排气筒 3#排气筒 PM10浓度(mg/m³) PM10占标率(%) PM10浓度(mg/m³) PM10占标率(%) PM10浓度(mg/m³) PM10占标率(%) 10 6.67E-05 0.01 1.07E-04 0.02 5.70E-05 0.01 100 1.67E-02 3.72 2.64E-02 5.86 1.40E-02 3.12 200 2.69E-02 5.98 4.31E-02 9.58 2.31E-02 5.13 300 2.38E-02 5.28 3.80E-02 8.45 2.04E-02 4.52 400 2.05E-02 4.56 3.29E-02 7.30 1.76E-02 3.91 500 1.98E-02 4.39 3.16E-02 7.03 1.69E-02 3.76 600 1.82E-02 4.04 2.91E-02 6.47 1.56E-02 3.47 700 1.65E-02 3.67 2.64E-02 5.87 1.42E-02 3.15 800 1.49E-02 3.32 2.39E-02 5.31 1.28E-02 2.85 900 1.35E-02 3.01 2.17E-02 4.81 1.16E-02 2.58 1000 1.23E-02 2.73 1.97E-02 4.37 1.05E-02 2.34 1200 1.03E-02 2.28 1.64E-02 3.65 8.80E-03 1.96 1400 8.73E-03 1.94 1.40E-02 3.10 7.48E-03 1.66 1600 7.53E-03 1.67 1.20E-02 2.68 6.45E-03 1.43 1800 7.27E-03 1.61 1.16E-02 2.58 6.23E-03 1.38 2000 7.03E-03 1.56 1.13E-02 2.50 6.03E-03 1.34 2500 6.29E-03 1.40 1.01E-02 2.24 5.39E-03 1.20 5000 4.64E-03 1.03 7.43E-03 1.65 3.98E-03 0.88 10000 2.63E-03 0.58 4.20E-03 0.93 2.25E-03 0.50 15000 1.77E-03 0.39 2.83E-03 0.63 1.52E-03 0.34 20000 1.35E-03 0.30 2.16E-03 0.48 1.15E-03 0.26 25000 1.07E-03 0.24 1.70E-03 0.38 9.13E-04 0.20 下风向最大浓度及占标率 2.70E-02 6.01 4.33E-02 9.61 2.32E-02 5.15 下风向最大浓度出现距离 211 211 211 D10%最远距离 / / / 表29（2） 大气污染物估算结果表 下风向距离 4#-5#排气筒 骨料生产车间 制砖车间 PM10浓度(mg/m³) PM10占标率(%) TSP浓度(mg/m³) TSP占标率(%) TSP浓度(mg/m³) TSP占标率(%) 10 1.11E-03 0.25 3.36E-02 3.73 7.04E-03 0.78 100 1.59E-03 0.35 4.56E-02 5.06 7.78E-03 0.86 200 9.78E-04 0.22 3.77E-02 4.19 6.03E-03 0.67 300 9.21E-04 0.20 3.60E-02 4.00 5.45E-03 0.61 400 9.57E-04 0.21 3.41E-02 3.78 5.03E-03 0.56 500 8.77E-04 0.19 3.22E-02 3.57 4.69E-03 0.52 600 7.76E-04 0.17 3.04E-02 3.38 4.39E-03 0.49 700 6.81E-04 0.15 2.88E-02 3.20 4.13E-03 0.46 800 6.37E-04 0.14 2.73E-02 3.03 3.89E-03 0.43 900 6.38E-04 0.14 2.59E-02 2.88 3.68E-03 0.41 1000 6.28E-04 0.14 2.46E-02 2.73 3.49E-03 0.39 1200 5.89E-04 0.13 2.23E-02 2.48 3.16E-03 0.35 1400 5.43E-04 0.12 2.04E-02 2.26 2.88E-03 0.32 1600 4.97E-04 0.11 1.87E-02 2.08 2.65E-03 0.29 1800 4.55E-04 0.10 1.73E-02 1.92 2.44E-03 0.27 2000 4.17E-04 0.09 1.60E-02 1.78 2.26E-03 0.25 2500 3.39E-04 0.08 1.37E-02 1.52 1.91E-03 0.21 5000 1.93E-04 0.04 7.96E-03 0.88 1.11E-03 0.12 10000 1.30E-04 0.03 4.71E-03 0.52 6.58E-04 0.07 15000 9.90E-05 0.02 3.41E-03 0.38 4.76E-04 0.05 20000 8.11E-05 0.02 2.64E-03 0.29 3.70E-04 0.04 25000 6.62E-05 0.01 2.14E-03 0.24 3.00E-04 0.03 下风向最大浓度及占标率 4.96E-03 1.10 5.69E-02 6.32 1.11E-02 1.23 下风向最大浓度出现距离 26 66 53 D10%最远距离 / / / 根据估算模型计算结果，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度占标率为1%≤9.61%<10%，属于二级评价，无需进行大气环境防护距离计算。采取环评提出的污染控制措施后，本项目各项大气污染物满足排放标准，满足经济、技术可行性，对环境影响较小。 污染物排放量核算 根据本项目污染治理设施、预防措施及排污方案，确定本项目污染物排放量核算内容见表30。 表30（1） 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度μg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 主要排放口 主要排放口合计 SO2 0 NOx 0 颗粒物 0 VOCs 0 一般排放口 1 DA001 颗粒物 10000 0.35 0.84 2 DA002 颗粒物 10000 0.56 1.344 3 DA003 颗粒物 10000 0.3 0.72 4 DA004 颗粒物 10000 0.03 0.008 5 DA005 颗粒物 10000 0.03 0.008 一般排放口合计 SO2 0 NOx 0 颗粒物 2.92 VOCs 0 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0 NOx 0 颗粒物 2.92 VOCs 0 表30（2） 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值μg/m3 1 / 骨料生产车间 颗粒物 车间自然沉降 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 500 0.345 2 / 制砖车间 颗粒物 0.047 无组织排放总计 无组织排放总计 SO2 0 NOx 0 颗粒物 0.392 VOCs 0 表30（3） 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 SO2 0 2 NOx 0 3 颗粒物 3.312 4 VOCs 0 大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表31 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NO2排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL 2000□ EDMS/ AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10、TSP） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：0t/a NOx：0t/a 颗粒物：3.312t/a VOCs：0t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响分析 项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后由开发区管网排入开发区污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价；生活污水属于间接排放，也按三级B评价。三级B评价可不进行水环境影响预测。三级B评价主要内容包括：a、水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；b、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）搅拌机冲洗废水 根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，其搅拌机的容积为2m3，冲洗水量按1m3/次计算，每天冲洗水1m3/次，本项目设置1台搅拌机，每天冲洗水1m3，则搅拌机冲洗水用量为300m3/a。 冲洗废水产生量按90%计，约为270m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为1500mg/L。 （2）地面冲洗废水； 本项目搅拌工作区面积约600m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为6.0m3/d，年工作日为300天，则年用水量为1800m3/a；排放系数按0.9计算，其废水排放量为5.4m3/d（1620m3/a）。根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为100mg/L。 罐车清洗水、搅拌机清洗水及地面冲洗水由于含有砂石，建设单位拟在厂区内建造砂石分离机和泥浆搅拌机对该部分废水进行处理（处理能力20m3/d），经处理后的清洗废水回用于搅拌混凝土工序，不排放。砂石分离机将清洗废水中的砂石进行分离，分离出的砂石回用于生产。 砂石分离工艺流程如下： （3）洗车废水 本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，洗车产生的废水中主要污染物为SS，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座，洗车废水经沉淀后全部回用，不外排。 （4）初期雨水 评价按下列朔州市暴雨强度公式对本项目工业场地应设置的初期雨水收集池容积进行了计算： 式中：q：暴雨强度，L/s.hm2； P：重现期，取2； t：集水时间，取15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/ s.hm2。 初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t 式中： Φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积（1.7公顷）； t—降雨历时取15min。 经计算，初期雨水量为203.53m3。建设单位拟将初期雨水收集池设置在厂区东北侧，安全系数按1.1考虑，环评要求建设单位初期雨水收集池大小控制在240m3，能够满足初期雨水储存要求。 本项目拟在厂区西北侧设1座240m3初期雨水收集池，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理；收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。 （5）生活污水 本项目工作人员共90人，用水定额为90L/人·d。则该厂的生活用水量为8.1m3/d，年用水量为2430m3/a。 污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为6.48m3/d（1944m3/a）。该生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、SS等有机污染物。厂内设水冲厕，生活污水经化粪池处理后由开发区管网排入开发区污水处理厂。 开发区污水处理厂位于园区东南部，处理规模为1.5万m3/d。污水厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A标准。项目生活污水产生量较小，进入污水处理厂不会对污水处理厂的正常运行造成水量和水质的冲击负荷。 本建设项目投产后，生产废水不外排，生活污水达标排放，因此不会对建设项目所在地水环境造成不良影响。 表32 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□； 重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他☑ 水温□；水位（水深）□； 流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□； 入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季□； 秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时间 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季□； 秋季□；冬季□ 水行政主管部门□； 补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□；春季□；夏季□； 秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□： 达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模数□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代消减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量 核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障措施□； 区域消减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016 ），本项目划分为重点防渗区、一般防渗区与简单防渗区。重点防渗区为危废暂存间，一般防渗区主要为建筑垃圾储存库、各生产车间、沉淀池、初期雨水池等各池体，一般防渗区以外的区域划分为简单防治区，包括办公区、厂区道路、绿化带等。采取以上防渗措施后，本工程不会对地下水产生污染。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于U城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用和J非金属矿采选及制品制造中64砖瓦制造，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价类别 本项目属于非金属矿物制品业和废旧资源加工、再生利用业，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）对项目的分类要求，非金属矿物制品业中的其他属于Ⅲ类项目，废旧资源加工、再生利用业属于Ⅲ类项目。 （2）占地规模 本项目占地面积为33333.5m2，即3.33hm2。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018） 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地规模为小型。 （3）土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）6.2.2.2 建设项目所在地周边的土壤环境程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表33 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 项目位于应县经济技术开发区内，厂区北侧为空地，南侧为得财路桥公司的鱼塘，西侧为开发区道路，东侧为正在建设的地恩公司，项目周边50m范围内无耕地、居民区等敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。 （4）土壤环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)要求，依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、搅拌机、挤压成型机等设备噪声和汽车运输产生的交通噪声等，其声级值在75-90dB(A)之间。各噪声源的平均噪声级见表35。 表35 噪声源特征分析一览表 主要噪声设备 位置 声压等级dB(A) 台（套）数 噪声类型 声学特点 破碎机 骨料生产车间 90 3 机械性 连续 给料机 90 1 机械性 连续 振动筛 90 3 机械性 连续 配料机 制砖车间 80 1 机械性 连续 制砖机 80 1 机械性 连续 叠砖机 80 1 机械性 连续 运输车辆 厂区内 75 15 机械性 间歇 （2）声环境影响分析 1）预测方法 通过调研给出本项目主要噪声源的种类、源强、位置等参数；建立坐标体系，确定声源和预测点之间的距离、高差以及传播途径；利用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A推荐的公式进行预测。 2）预测内容 本次项目噪声预测内容包括：项目运营对厂界四周噪声影响分析。 3）声源参数 本项目声源具体参数见表35。 （4）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A.1.2的声源衰减模式，计算敏感目标的影响。 LA（r）=Laref（r0）—（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）=L（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB； Abar：屏障引起的衰减，dB； Aatm：空气吸收衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB； L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB； L（r0）：声源在参考距离r0处的生压级； r0：参考位置距离声源的距离，m； L0：预测点的噪声现状值，dB。 本项目各生产等产噪设备在采取低噪声设备、封闭、基础减振的措施下，可降噪约20~25dB（A）。项目夜间不生产，预测结果见下表和附图8。 表36 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 编号 预测点位 贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 昼间 1 厂界北 38.26 60 达标 2 厂界东 52.57 60 达标 3 厂界南 45.16 60 达标 4 厂界西 52.24 60 达标 综上所述，各厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，且200m范围内无敏感点，故对居民影响不大，但须严格落实本评价提出的降噪措施。 建设单位采取的噪声防治措施具体如下： ① 设备选型时，尽量选择低噪声设备； ② 设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫； ③ 总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与生活办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱等因素，利用地形、辅助厂房等阻挡噪声的传播； ④ 运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输。 经过噪声预测分析，本项目产噪设备在采取合理布局、基础减震、室内布置、定期检查、维修等措施后，贡献值较小，可以使厂界噪声达标排放。 6、固体废物影响分析 （1）职工生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.5kg计，本项目共有职工90人，年工作300天，因此生活垃圾产生量为13.5t/a，生活垃圾经集中收集后送往环卫部门指定地点进行处置。 （2）除尘器收集粉尘 经计算，除尘器收集粉尘量为868.3t/a，返回生产系统作为原料。 （3）沉淀泥沙 项目初期雨水池、砂石分离器及沉淀池定期进行清理，会产生泥沙，产生量约为80t/a，返回生产系统作为原料。 （4）废钢筋 磁选机磁选产生废钢筋，产生量约5000t/a，收集后定期外售给废品回收公司。 （5）渣土 筛分过程产生渣土，产生量约4.95万t/a，收集后作为路基回填土。 （6）设备维修产生的废机油等危险废物 项目设备运行和维修过程中产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物。据企业提供，废机油产生量约0.15t/a。 依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环保部2017年43号公告）要求，危险废物产生情况见下表： 表37 危险废物汇总表 危险废物名称 废机油 危险废物类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物 危险废物代码 900-249-08 产生量（t/a） 0.15 产生工序及装置 生产设备养护 形态 液态 主要成分 废矿物油 有害成分 油污 产废周期 30天 危险特性 T，I 污染防治措施 暂存于厂区东北侧的危废暂存间，面积6m2，内设高密度聚乙烯塑料桶收集，且由有资质单位进行处置。 表38 建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 贮存场所(设施)名称 危废暂存间 危险废物名称 废机油 危险废物类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物 危险废物代码 900-249-08 位置 暂存于厂区东北侧的危废暂存间 占地面积 6m2 贮存方式 桶装 贮存能力 300kg 贮存周期 1年 危险废物贮存、转移和处置要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本此评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.设1座6m2危废暂存间，用于暂存废机油； b.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图； c.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； d.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年； e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； f.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； g.危废暂存库必须做好防渗措施。评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。 ②转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同； ③处置要求： 环评要求危险废物定期交由有资质的单位处置。 7、生态环境影响分析 本项目运行期对周围生态环境的影响主要是厂区粉尘污染对当地土壤及动植物的影响。运营期排放的粉尘排入大气后，随着大气扩散并在一定距离内沉降，而土壤和植物是最大的承受者，粉尘降落地面后参与土壤的理化过程，被植物叶片截留后，会堵塞植物叶片气孔，降低植物的呼吸作用和光合作用，影响植物、尤其是农作物的正常生长。这种现象在干旱少雨时尤为明显，特别是在厂址周围近距离区域内表现突出。 环评要求，建设单位严格落实评价提出的各项环保治理要求，加强绿化工作，对厂区道路两侧和空闲地带进行绿化，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 （1）绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要，应选择抗性强、具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如杨树、柳树等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。 （2）绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少原煤储库本身对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区道路两侧和空闲地带栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成5m到10m宽的绿化带，减少粉尘污染。 （3）绿化效果 本项目拟进行绿化面积为1500m2，企业积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 8、环境风险影响分析 本项目整个工艺过程主要涉及的物质为有毒有害的废机油。风险评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行。 8.1评价依据 （1）风险调查 本项目涉及的危险物质主要为废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中油类物质。危险物质储存情况见下表。 表39 危险物质储存量及年用量一览表 序号 危险单元 名称 CAS号 性状 最大存储量（t） 是否为附录B 危险物质 临界量 （t） 1 危废暂存间 废机油 / 液态 0.15 是 2500 （2）环境敏感目标调查 环境敏感目标见表7。 （3）风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值Q，见下表。 表40 建设项目Q值确定表 序号 危险单元 名称 CAS号 最大存储量（t） 临界量 （t） Q（qn/Qn） 1 危废暂存间 废机油 / 0.15 2500 0.00006 由上表可知，Q=0.00006＜1。 ②环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.2评价等级 建设项目风险评价等级划分见下表。 表41 风险评价等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ类，因此本项目环境风险为简单分析。 8.3环境风险识别 本项目废油类物质产生量约为0.15t/a，危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。在存放期间可能会发生废机油泄露，通过渗透作用可能对地下水造成影响。 8.4环境风险分析 废机油在危废暂存间暂存期间发生泄漏，或者通过防渗效果不好的地面渗入潜水层，而造成地下水的污染。 8.5环境风险防范措施及应急要求 （1）防范措施 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)防渗设计要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）；或者采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 （2）应急措施 为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。 应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复正常秩序。 同时应加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。 8.6分析结论 综上所述，本项目运营过程中存在一定的环境风险，一旦发生事故，要认真贯彻执行环境风险应急措施。在认真落实环境影响相应的措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 表42 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目 建设地点 (山西)省 (朔州)市 ( / )区 (应)县 (经济技术开发)区 地理坐标 经度 113°9′45.56″ 纬度 39°31′43.16″ 主要危险物质及分布 危险物质：废机油 分布：危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废油类物质在危废暂存间暂存期间发生泄漏，或者通过防渗效果不好的地面渗入潜水层，而造成地下水的污染 风险防范措施要求 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)防渗设计要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）；或者采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） 9、环境管理 （1）环境管理 进入正常运营期后，企业内部要建立以总经理为总负责，生产副经理兼分管环保负责，主抓环保工作的环境管理体系，使环境保护成为公司生产中的重要环节，紧抓不懈。生产副经理负责全厂运营期的环境管理工作。运营期环保科的主要职责包括： ① 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规； ② 组织制定项目的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，制定污染控制及改善环境质量计划； ③ 负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理的善后事宜； ④组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作； ⑤ 监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染； ⑥ 检查本项目各环境保护设施的运行。 具体环境监管内容见下表43。 表43 环境监管内容一览表 1、环境法律法规标准 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 2、环境管理审核 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实 3、生产过程环境管理 岗位培训 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 原辅材料、产品、能源消耗管理 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 资料管理 生产管理资料完整、记录齐全 生产管理 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 设备管理 主要设备有基本的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术无故障率达95% 4、环境管理 环境保护管理机构 有专门环保管理机构配备专职管理人员 环境管理制度 环境管理制度健全、完善、并纳入日常管理 环境管理计划 制定近、远期计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 环保设施的运行管理 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 环境监测机构 对废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测。 相关方环境管理 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 （2）环境监测计划 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括废气污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见表44。 表44 环境监测计划表 监测项目 监测点位及污染源 点数 监测项目 监测频率 大气 1#-5#排气筒出口 5个 颗粒物 每年监测1次 厂区上风向1个点位，下风向3个点位 4个 颗粒物 每年监测1次 噪声 厂界四周外1m 4个 Leq 1次/季度，昼、夜各1次 10、环保投资 本项目总投资5000万元，资金全部为企业自筹，其中，环保投资145.5万元，占总投资比例的2.91%。环保投资见表45。 表45 环保投资估算表 序号 类别 污染源 环保措施 投资金额 （万元） 1 废气 骨料生产线给料、破碎、转载粉尘 建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为35000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（1#）排放 10 骨料生产线筛分粉尘 振动筛全封闭配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为56000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（2#）排放 16 制砖车间 粉尘 建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为30000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（3#）排放 8 筒仓粉尘 2个筒仓顶部分别自带1套脉冲覆膜滤料袋式除尘器，每个水泥筒仓风量为3000m3/h，除尘效率≥99%，废气经过除尘器处理后排放高出筒仓3m的排气筒（4#、5#）排放 6 原料、产品堆存扬尘 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘 30 物料转运 水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭 20 运输扬尘 车辆进出口设置洗车平台，运输道路硬化、限载、限速，使用厢式车运输 5 2 废水 搅拌机清洗废水、地面冲洗废水 砂石分离机1套、沉淀池60m3 16 洗车平台 车辆出口设置洗车平台，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 3.5 初期雨水 设1座240m3的初期雨水收集池 6 办公区职工 经化粪池处理后由园区管网排入园区污水处理厂 8 3 噪声 生产设备 设备基础减震、隔声 5 4 一般 固废 生活垃圾 垃圾收集箱 0.2 除尘器收集粉尘、泥沙 返回生产系统作为原料 / 废钢筋 经收集后定期外售给废品回收公司 / 渣土 设渣土堆存区，作为路基回填土外运 2.8 危险 废物 废机油 暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收 6 5 绿化 绿化面积1500m2 3 合计 145.5 11、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表46。

表46   项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 骨料生产线给料、破碎、转载粉尘 | 粉尘 | 建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为35000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（1#）排放 | 10mg/m3 | 0.84t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 骨料生产线筛分粉尘 | 粉尘 | 振动筛全封闭配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为56000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（2#）排放 | 10mg/m3 | 1.344t/a |  |
|  | 制砖车间粉尘 | 粉尘 | 建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为30000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%， 净化后废气通过15m高排气筒（3#）排放 | 10mg/m3 | 0.72t/a | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值和表3无组织排放限值 |
|  | 筒仓粉尘 | 粉尘 | 2个筒仓顶部分别自带1套脉冲覆膜滤料袋式除尘器，每个水泥筒仓风量为3000m3/h，除尘效率≥99%，废气经过除尘器处理后排放高出筒仓3m的排气筒（4#、5#）排放 | 10mg/m3 | 0.008t/a |  |
|  |  |  |  | 10mg/m3 | 0.008t/a |  |
|  | 原料、产品堆存扬尘 | 粉尘 | 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘 | / | / |  |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭 | / | / |  |
|  | 运输扬尘 | 扬尘 | 车辆进出口设置洗车平台，运输道路硬化、限载、限速，使用厢式车运输 | / | / |  |
| 水污染物 | 职工生活污水 | COD | 经化粪池处理后由园区管网排入园区污水处理厂 | 300mg/L | 0.583t/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  |  | SS |  | 200mg/L | 0.389t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L | 0.486t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 20mg/L | 0.039t/a |  |
|  | 洗车废水 | SS | 车辆出口设置洗车平台，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 | / | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 设240m3初期雨水池，初期雨水回用于洒水抑尘 | / | 0 |  |
|  | 搅拌机清洗废水、地面冲洗废水 | SS | 经砂石分离机处理沉淀后的清洗废水回用于搅拌工序，不排放。沉淀池需进行硬化防渗处理工作。 | / | 0 |  |
| 固体废物 | 办公区职工 | 生活垃圾 | 集中收集，运至当地环卫部门指定地点集中处理 | / | 0 | 合理处置 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 返回生产系统作为原料 | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 初期雨水池、沉淀池 | 泥沙 | 返回生产系统回用 | / | 0 |  |
|  | 磁选机 | 废钢筋 | 外售废品收购站 | / | 0 |  |
|  | 沙土分选筛 | 渣土 | 外运作路基填土 | / | 0 |  |
|  | 检修危废 | 废机油等 | 建设6m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
| 噪声 | 破碎机、振动筛、搅拌机等 | 噪声 | 定期维护、基础减震、厂房屏蔽 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
|  | 运输车辆 |  | 限制车速、杜绝鸣笛 |  |  |
| 绿化 | 绿化面积1500m2 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 骨料生产线给料、破碎、转载粉尘 | 粉尘 | 建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为35000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（1#）排放 | 达标排放 |
|  | 骨料生产线筛分粉尘 | 粉尘 | 振动筛全封闭配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为56000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（2#）排放 |  |
|  | 制砖车间 粉尘 | 粉尘 | 建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入1台脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，风量为30000m3/h，除尘效率≥99%，集尘效率为95%， 净化后废气通过15m高排气筒（3#）排放 |  |
|  | 筒仓粉尘 | 粉尘 | 2个筒仓顶部分别自带1套脉冲覆膜滤料袋式除尘器，每个水泥筒仓风量为3000m3/h，除尘效率≥99%，废气经过除尘器处理后排放高出筒仓3m的排气筒（4#、5#）排放 |  |
|  | 原料、产品堆存扬尘 | 粉尘 | 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘 |  |
|  | 物料转运 |  | 水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭 |  |
|  | 运输扬尘 | 烟尘 | 车辆进出口设置洗车平台，运输道路硬化、限载、限速，使用厢式车运输 |  |
| 水污 染物 | 搅拌机冲洗废水 | SS | 经砂石分离机分离砂石后回用于制砖 | 不排放 |
|  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
|  | 洗车废水 | SS | 循环使用 | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 设240m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 | 不排放 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后由园区管网排入园区污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 粉尘 | 经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用 | 合理处置 |
|  | 沉淀池、初期雨水池 | 泥沙 | 返回生产系统用作原料 |  |
|  | 磁选机 | 废钢筋 | 经收集后定期外售给废品回收公司 |  |
|  | 沙土分选筛 | 渣土 | 作为路基回填土外运 |  |
|  | 检修危废 | 废机油等 | 建设6m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 办公、生活 | 垃圾 | 送环卫部门指定地点妥善处理 |  |
| 噪声 | 破碎机、振动筛、搅拌机等 | 选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振措施，加强绿化 | 厂界噪声 达标排放 |
| 其他 | 除绿化外地面全部硬化 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程正常生产后的排污不会对生态环境产生明显的影响，但为保护环境，环评要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植一些大叶乔木、槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 通过以上措施后可以使生态环境得到保护，并使工程建设、运行排放的污染物对环境的破坏得到进一步的恢复。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目建设概况 应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目位于朔州市应县经济技术开发区金城镇小穗稔村西北400m处。项目主要建设内容包括再生骨料生产车间、制砖车间、原料库、成品库及办公生活区设施，建设规模为年处理建筑垃圾50万吨。项目总投资5000万元。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 朔州市应县2019年区域空气质量现状数据显示，所监测的6项污染物中PM2.5、PM10均超标，SO2、NO2、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 本项目距离最近的地表水体为黄水河，位于厂区西北侧5.7km。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中规定，此次评价地表水评价级别确定为三级B，不需进行地表水环境质量现状监测。 （3）声环境质量现状 项目位于应县经济开发区，根据调查了解，本项目所在区域声环境质量良好。 （4）生态环境质量现状 本评价区域内主要是以农业生产为主的农业生态环境。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。 3、污染物排放情况及环境保护措施 （1）废气 建设全封闭再生骨料生产车间，振动给料机、破碎机入料口、卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理；振动筛全封闭配套集气管道，卸料口、皮带转载点等产尘点上方设置集气罩，含尘废气经收集后由脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值后，达标排放。 建设全封闭制砖生产车间，配料机、搅拌机上方设置集气罩，含尘废气引入脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，各水泥筒仓均设置仓顶脉冲覆膜滤料袋式除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值中水泥制品生产的标准后，达标排放。 原料、产品均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化且定期采用移动式洒水车洒水抑尘；水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭，运输车辆使用厢式车运输。 （2）废水 搅拌机清洗水及地面冲洗水经砂石分离后回用于制砖生产线，不外排；在车辆出口设置洗车平台，洗车废水经沉淀后全部回用，不外排；厂区低洼处设置初期雨水收集池，经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。 生活污水经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 （3）固废 初期雨水池、砂石分离器、沉淀池定期清理产生的泥沙及除尘灰回用于生产，筛分过程产生的渣土作为路基回填土，磁选机收集的废钢筋等收集后定期外售给废品回收公司。废机油等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （4）噪声 本项目运行期各厂界噪声的排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可实现厂界噪声达标排放。 4、主要环境影响 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，废气达标排放；废水均不外排；固废均得到合理处置。根据设计及环评要求，本次工程的建设不会增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 5、环境管理与监测计划 本次评价针对项目运营期制定了环境管理要求，污染物排放清单，环境监测计划。企业应严格按照环评提出的环境管理与监测计划要求，完善本项目的环境管理内容，接受环保主管部门的监督检查，接受社会公众的监督，提高本项目的环境管理工作。 6、总结论 综上所述，应县森深新型建材科技有限公司年处理50万吨建筑垃圾再利用项目符合国家产业政策要求，选址合理，本项目在切实落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施和环境管理措施后，各项污染物能够达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 2、公司通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素养，使公司每位员工都积极参与环境监督和管理，提升公司全面发展新形象。 3、对设备要经常维护和检查，保证设备安全高效运行，减少对周围环境的污染。 4、在厂区内建议实施绿化种树、种草等美化工程，可降解汽车进出产生的扬尘和噪声污染，使其产生量最小化。

预审意见： 经办人： 公章： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目四邻关系及周围敏感点分布图； 附图3 项目平面布置图； 附图4 地表水系图； 附图5 应县生态功能区划图； 附图6 应县生态经济区划图； 附件7 应县经济技术开发区总体规划--南区产业规划图； 附图8 项目噪声等声线预测图； 附件1 委托书； 附件2 项目备案证； 附件3 用地预审和规划选址意见； 附件4 技术审查意见。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.17

1.75

洗车废水

1.17

沉淀池

1.75

0.1

搅拌机清洗用水

0.9

1.0

0.6

地面冲洗水

砂石分离机

5.4

6.0

6.3

6.3

沉淀池

33.7

产品

制砖用水

40

新鲜水

采暖期209.97

非采暖期213.17

1.62

化粪池

生活用水

6.48

8.1

园区污水厂

1.2

1.2

非采暖期

道路洒水

2.0

绿化用水

2.0

非采暖期

160

160

原料库和成品库抑尘用水

建筑垃圾

承重、卸料

液压破碎臂

挖掘机上料

废钢筋

磁选机

进料格栅

沙土分选筛

振动给料机

粉尘、噪声

颚式破碎机

粉尘、噪声

渣土

振动筛

粉尘、噪声

圆锥破碎机

粉尘、噪声

废钢筋

≥31.5mm

磁选机

振动筛

粉尘、噪声

骨料

≤20mm

骨料

20-31.5mm

反击式破碎机

粉尘、噪声

磁选机

水泥、水

振动筛

粉尘、噪声

废钢筋

搅拌机

粉尘、噪声

制砖机

骨料

≤8mm

骨料

8-20mm

自然养护

环保透水砖

搅拌机清洗废水

罐车清洗废水

地面冲洗废水

回用于搅拌工序

沉淀池

砂石分离机